Example 8-4

type LEP_8_4

% "LEP_8_4"

% m-file to solve Example 8-4

%

% x(1)=X

% x(2)=T

%

% xdot(1)=d(X)/dV, xdot(2)=d(T)/dV

function xdot=LEP_8_4(V,x)

Ca0 =    9.3  ;%

Fa0 = .9*163*.1 ;%

Kc =    3.03*exp(-830.3*((x(2)-333)/(x(2)*333)))  ;%

k =    31.1*exp(7906*(x(2)-360)/(x(2)*360))  ;%

Xe =    Kc/(1+Kc)  ;%

ra =    -k*Ca0*(1-(1+1/Kc)*x(1))  ;%

deltaH =    -6900  ;%

Ua =    5000  ;%

Ta =    310  ;%

Cpo =    159  ;%

rate = -ra ;%

xdot(1,:) =   -ra/Fa0   ;%

xdot(2,:) = ((ra*deltaH)-Ua*(x(2)-Ta))/Cpo/Fa0 ;

ic=[0;310]; vspan=[0 5];

[V,x]=ode45('LEP_8_4',vspan,ic);

plot(V,x(:,1)); title('Example 8-4');xlabel('V');ylabel('X');

figure

plot(V,x(:,2)); title('Example 8-4');xlabel('V');ylabel('T');